## Slide 1: Primjer održivosti bioreaktorskog odlagališta komunalnog otpada Autori: Marin Herenda, dipl.ing.prom. Kristina Tomašić, dipl.ing.građ.

## Slide 2: Cilj prezentacije
Naglasiti činjenice o bioreaktorskom odlagalištu u kontekstu planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja odlagališta komunalnog otpada u sklopu Centara za gospodarenje otpadom (CGO) u Republici Hrvatskoj.

## Slide 3: Polazne točke – Razlozi izgradnje
Ubrzati proces razgradnje organskih tvari
Ubrzati produkciju odlagališnog plina
Ubrzati inertizaciju otpada

## Slide 4: Polazne točke – Regulativa Republike Hrvatske
Zabranjeno odlaganje komunalnog otpada u CGO ukoliko mu masa biorazgradive komponente premašuje 35% od ukupne mase

## Slide 5: Polazne točke – Karakteristike odlagališta
Sastav i količina otpada je najvažnija veličina: 70.000 t prethodno obrađenog komunalnog otpada s max 35% biorazgradive komponente koju čine sporije razgradivi materijali
Aktivacija bioreaktorskog odlagališta se odvija u petogodišnjim ciklusima – odlagalište se prekriva radi osiguranja anaerobnih uvjeta – odlagalište se aktivira dodavanjem vode – plin se koristi pet godina

## Slide 6: Princip rada bioreaktorskog anaerobnog odlagališta s kontroliranim dodavanjem vode:

## Slide 7: Otpad u bioreaktorskom odlagalištu
Na temelju prethodno navedenih karakteristika otpada određuju se način i dinamika ugradnje iz čega slijede vrijednosti bitne za rad i održavanje:
  Vodopropusnost
  Stabilnost

## Slide 8: Vodopropusnost
k= 10-3 do 10-10 m/s
Loša vodopropusnost vodi do aktivacije manjeg dijela otpada (do 90% otpada može ostati suho)
kh/kv > 10 (procjedna voda na pokosima, začepljivanje drenaže, voda u plinskim bunarima i plinovodima)

## Slide 9: Stabilnost
Diferencijalna slijeganja i do 20%
Deformacije u drenažnim cijevima i plinovodima

## Slide 10: Utrošak vode u bioreaktorskom odlagalištu
Voda je neophodna za aktivaciju bioreaktorskog odlagališta
Premalo vode ne dovodi do ubrzane razgradnje, a previše vode otežava ekstrakciju plina
Utrošak vode se kreće od 100 do 350 l/t (max 800) odloženog otpada godišnje

## Slide 11: Utrošak vode
Uz pretpostavku 200 l/t godišnje, dnevno će trebati 192.000 l vode
Moguće je koristiti procjednu i oborinsku vodu, ali treba računati i s vodom iz vodovodne mreže
Chart: mjeseci
Ploha djelomično prekrivena otpadom | 63 | 45 | 47 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 77
Ploha prekrivena s više od 2 m otpada | 54 | 44 | 30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 54
Ploha prekrivena s otpadom max visine | 26 | 26 | 25 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17 | 22 | 26
Ploha s izgrađenom prekrivkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12: Plin u bioreaktorskom odlagalištu
Cilj je veća produkcija odlagališnog plina
Proračuni moraju uzeti u obzir, osim sastava (max 35% sporije razgradivih komponenti) i količine odloženog otpada slijedeće veličine:
  odlagališni plin koji nastaje i prije aktivacije bioreaktorskog odlagališta (unutar 5 godina)
  postotak metana
  postotak prikupljenog plina

## Slide 13: Plin u bioreaktorskom odlagalištu
Teorija (u Nm3/h)
Praksa (u Nm3/h)
Chart: Godine
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
Gpn | 0 | 26.2006 | 84.4 | 154.9474 | 228.5021 | 300.7519 | 369.6712 | 434.3523 | 494.466 | 549.993 | 601.0805 | 647.9625 | 690.9143 | 730.2257 | 766.1851 | 799.0711 | 829.1468 | 856.6582 | 881.8326 | 904.8788 | 925.988 | 945.3344 | 963.0766 | 979.3584 | 994.3104 | 1008.0508 | 1020.6867 | 1032.3153 | 1016.8238 | 968.4936 | 907.0477 | 841.8921 | 777.3984 | 715.646 | 657.5915 | 603.6085 | 553.7568 | 507.9259 | 465.9154 | 427.4804 | 392.3593 | 360.2889 | 331.0141 | 304.2929 | 279.899 | 257.6229 | 237.2723 | 218.671 | 201.6586
Gpe | 0 | 20.9604 | 67.52 | 123.9579 | 182.8017 | 240.6015 | 295.737 | 347.4818 | 395.5728 | 439.9944 | 480.8644 | 518.37 | 552.7315 | 584.1806 | 612.9481 | 639.2569 | 663.3175 | 685.3266 | 705.4661 | 723.903 | 740.7904 | 756.2676 | 770.4613 | 783.4867 | 795.4483 | 806.4406 | 816.5494 | 825.8523 | 813.4591 | 774.7949 | 725.6382 | 673.5137 | 621.9187 | 572.5168 | 526.0732 | 482.8868 | 443.0054 | 406.3407 | 372.7323 | 341.9843 | 313.8874 | 288.2311 | 264.8113 | 243.4343 | 223.9192 | 206.0984 | 189.8178 | 174.9368 | 161.3269
Chart: Godine
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
Gpn | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.0714 | 1940.3032 | 2362.1121 | 2474.2974 | 2442.5506 | 2342.3227 | 2210.5664 | 2066.4841 | 1920.4114 | 1777.9675 | 1642.1428 | 1514.416 | 1395.3797 | 1285.1044 | 1183.3566 | 1089.7316 | 1003.7359 | 924.8381 | 852.5004 | 786.1976 | 725.429 | 669.7236 | 618.6437 | 571.7851 | 528.7769 | 489.2798 | 452.9846 | 419.6096 | 388.8991 | 360.6209 | 334.5643 | 310.5382 | 288.3691 | 267.8996 | 248.9872 | 231.5019 | 215.3261 | 200.3527 | 186.4841 | 173.6317 | 161.7145 | 150.6588 | 140.3973 | 130.8685 | 122.016
Gpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.0643 | 1746.2729 | 2125.9009 | 2226.8677 | 2198.2955 | 2108.0905 | 1989.5098 | 1859.8356 | 1728.3703 | 1600.1707 | 1477.9285 | 1362.9744 | 1255.8417 | 1156.5939 | 1065.0209 | 980.7584 | 903.3624 | 832.3543 | 767.2503 | 707.5779 | 652.8861 | 602.7513 | 556.7794 | 514.6066 | 475.8992 | 440.3519 | 407.6861 | 377.6486 | 350.0092 | 324.5588 | 301.1079 | 279.4844 | 259.5322 | 241.1097 | 224.0884 | 208.3517 | 193.7935 | 180.3174 | 167.8357 | 156.2685 | 145.5431 | 135.593 | 126.3576 | 117.7816 | 109.8144

## Slide 14: Financijska korist
Uz pretpostavku da su zadovoljeni tehnički preduvjeti ta da su ekonomska i društvena korist izgradnje prihvatljive veličine, ostaje financijska korist izgradnje bioreaktorskog odlagališta

## Slide 15: Financijska korist – troškovi za 5 godina rada
Drenažne cijevi – 1.700.000 Kn
Drenažni šljunak – 850.000 Kn
Jedan plinski motor – generator (600 kWel) – 5.000.000 Kn
Utrošak vode iz vodovodne mreže (50% potreba) – 2.600.000 Kn
Ostalo (5% izgubljenog volumena odlagališta, održavanje, monitoring ...)

## Slide 16: Financijska korist – dobit za 5 godina rada
Prodaja eventualno proizvedene električne, odnosno toplinske energije što se, vrlo optimistično, može prikazati izrazom 600 kWel * 250 radnih dana * 24 sata * 5 godina * 0,36 Kn/kWh = 6.480.000 Kn

## Slide 17: Zaključak
Planiranje bioreaktorskog odlagališta je vrlo složen problem (projektiranje i održavanje)
Složenost pojačava činjenica da se radi o odlagalištu s prethodno obrađenim komunalnim otpadom u kojem se nalazi max 35% biorazgradivog materijala što je vrlo slab potencijal s obzirom na potencijal za proizvodnju energije
HVALA NA PAŽNJI